Żory,18.01.2018 r.

wg  rozdzielnika

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w  zadania  inwestycyjnego:

„Wykonanie i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu auli zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera , ul. Boryńska 2 ,

44-240 Żory

Charakterystyka prac:

A. Pochylnię  dla osób niepełnosprawnych należy wykonać z elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie ( elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo) w sposób umożliwiający łatwy demontaż. Wymiary podjazdu  zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w „ Warunkach Technicznych”. Nachylenie podjazdu do 8%.

B. Poręcze pochylni należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej). Poręcz boczna  podestu ( przy drzwiach wejściowych do auli )  musi być otwierana na szer. minimum 90 cm – w celu umożliwienia przejścia w czasie gdy pochylnia nie będzie użytkowana.

C. lokalizacja pochylni na schodach wewnętrznych, przy trzecich drzwiach wejściowych do auli (ostatnie  z prawej strony) jak najbliżej ściany podłużnej.

Długość pochylni  8,00 m ; wymiary podestu spocznika  1,80*2,00 m  ; długość poręczy 21,00 m. Kolor elementów metalowych (oprócz kraty Wema – kolor ocynku), wg wzornika RAL - do uzgodnienia z użytkownikiem.

Poręcze -stal nierdzewna ( satyna ).

Termin realizacji:

Rozpoczęcie robót w dniu podpisania umowy ( nie później niż 29.01.2018 r.

Zakończenie  do 16.02.2018 r.

Okres gwarancji – 36 miesięcy.

Cenę proszę ustalić w oparciu o:

1/ Przedmiar robót.

2/ Wizję w terenie (dotyczy miejsca montażu pochylni ).

Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Ofertę cenową, proszę złożyć w terminie do dnia 25.01.2018 r. w nieprzejrzystej kopercie 
lub opakowaniu w sekretariacie Zespołu Szkół  Nr 2  ( 1 piętro ) , 44-240 Żory, ul. Boryńska  2.

W przypadku pytań dotyczących zakresu robót, osobą do kontaktu jest inspektor nadzoru Mirosław Rokita  , tel.509 168 166   w  godz. od 16.00  do  20.00.

Załącznik nr 1 –  Przedmiar robót.1 egz.

Janina   Satława

# Dyrektor  ZS nr 2

Otrzymują:

1/    F.P.U.H  PRODMET   Romuald Frysz   ul. Boczna 8  ;  44-240 Żory

e-mail : biuro@prodmet.info.pl

2/   MELKA Z.R.B. – Ślusarstwo  Zbigniew Melka ;   ul. Boczna 3;  44-240 Żory

e-mail:  melka@melka.com.pl

3/  Noster Serwis Jasiński Adam ; Żory os. Ks. Władysława 16b/1

e-mail   : nosterserwis@gmail.com

4 / F.P.H.U  KOLZBIG  Zbigniew  Koleśnicki ,  44-230 Czerwionka Leszczyny ,

ul. Kruczkowskiego 15 A   e-mail:  zk@kolzbig.pl

5/  Zakład Usług Specjalistycznych Sozański Roman 44-240 Żory os. 700-lecia 3A/3

e-mail: zakladsozanski@interia.pl

6/  ARO Usługi Remontowe Arkadiusz Chudzik

ul. Starowiejska 17, 44-240 Żory  e-mail: anka.2303@onet.pl

5/   ZS- 2  / aa